clima – super Ausschreibungstexte

Decke Fußboden

36. 11 01 Z	Wärmedämmung aus Recyclingzellulose zur Dämmung von Decken und Fußböden, zwischen Zangen oder Polsterhölzer fugenlos in entsprechender Dichte lt. Angabe des Herstellers eingebracht. Die Abrechnung erfolgt hohl für voll. Öffnungen über 1 m² werden abgezogen.

Angebotenes Erzeugnis___________________

36.11 01 ZA	Wärmedämmung Zellulose in m²

als Boden oder Deckendämmung , _______cm dick  in nach oben offener Konstruktion lose geschüttet oder aufgeblasen. Um die Setzungssicherheit zu gewährleisten, ist die Nenndicke um 10% zu überblasen. Das Produkt muss in Österreich zugelassen sein. R = 0,038 W/mK

z.B. clima-super oder Gleichwertiges__________________________

# Dämmung Dachschräge

36. 11 01 Z	Wärmedämmung aus Recyclingzellulose zur Dämmung von Dächern, zwischen Unterdach und Dampfbremse fugenlos und hohlraumfüllend in entsprechender Dichte lt. Angabe des Herstellers eingebracht. Die Einzelfelder sollen in sich geschlossen sein. Mindestdämmdicke 6 cm. Die Abrechnung erfolgt hohl für voll. Öffnungen über 1 m² werden abgezogen.

Angebotenes Erzeugnis___________________

36.11 01 ZA	Wärmedämmung Zellulose in m²

als Vollsparrendämmung , _______cm dick, zwischen Unterdach und Dampfbremse fugenlos und hohlraumfüllend einblasen. Das Produkt muss in Österreich zugelassen sein. R = 0,038 W/mK

z.B. clima-super oder Gleichwertiges__________________________

36.11 10 Z	Herstellung von Einblasöffnungen und luftdichtes Verschließen in jedes Fach lt. Richtlinien des Herstellers

36.11 10 ZB	Herstellung von Einblasöffnungen in Stück von ca. 10 cm in jedes Fach lt. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und luftdichtes Verschließen

Dämmung Riegelwand

36. 11 01 Z	Wärmedämmung aus Recyclingzellulose zur Dämmung von Außen- und Innenwänden fugenlos und hohlraumfüllend in entsprechender Dichte lt. Angabe des Herstellers eingebracht. Die Einzelfelder sollen in sich geschlossen sein und dürfen eine Höhe von 3 m nicht überschreiten. Mindestdämmdicke 6 cm. Die Abrechnung erfolgt nach Ansichtsfläche (Außenwände außen, Innenwände innen) hohl für voll. Öffnungen über 1 m² werden abgezogen.

Angebotenes Erzeugnis___________________

36.11 01 ZA	Wärmedämmung Zellulose in m²

als Wanddämmung , _______cm dick, zwischen Außen- und Innenbeplankung fugenlos und hohlraumfüllend einblasen. Das Produkt muss in Österreich zugelassen sein. R = 0,038 W/mK

z.B. clima-super oder Gleichwertiges__________________________

36.11 10 Z	Herstellung von Einblasöffnungen und luftdichtes Verschließen jedes Faches lt. Richtlinien des Herstellers

36.11 10 ZB	Herstellung von Einblasöffnungen in Stück von ca. 10 cm in jedes Fach lt. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und luftdichtes Verschließen